## Slide 1
Проектирование ЛВС
офиса на 3 отдела
Топология, настройка в Cisco Packet Tracer и смета на оборудование
Выполнил: Калиберда Сергей

## Slide 2
Задание проекта
Малый офис: бухгалтерия, отдел продаж и IT-отдел
Топология
Иерархическая звезда: маршрутизатор → ядро → 3 коммутатора отделов
Сегментация
Каждый отдел в своей VLAN, серверы в отдельной VLAN 99
Настройка
Router-on-a-stick, DHCP для всех ПК, trunk-каналы, пароли
Закупка
Смета оборудования и расходных материалов с ценами

## Slide 3
Топология сети
R1 — Cisco 2911
G0/0.10/.20/.30/.99
SW-CORE
Cisco 2960
SERVER
192.168.99.10
SW-BUH
VLAN 10
PC1
PC2
PC3
SW-SALES
VLAN 20
PC4
PC5
PC6
SW-IT
VLAN 30
PC7
PC8
PC9
Бухгалтерия
Продажи
IT-отдел
Серверы

## Slide 4
Топология в Cisco Packet Tracer

## Slide 5
VLAN и план IP-адресации
Маска /24 (255.255.255.0) во всех сетях, адреса ПК выдаёт DHCP на R1
VLAN | Отдел | Сеть | Шлюз | DHCP-диапазон | Устройства
10 | Бухгалтерия | 192.168.10.0 | 192.168.10.1 | .11 – .254 | PC1–PC3
20 | Отдел продаж | 192.168.20.0 | 192.168.20.1 | .11 – .254 | PC4–PC6
30 | IT-отдел | 192.168.30.0 | 192.168.30.1 | .11 – .254 | PC7–PC9
99 | Серверы / упр. | 192.168.99.0 | 192.168.99.1 | статика | SERVER .10, коммутаторы .2–.5
Зачем VLAN: отделы изолированы на канальном уровне, широковещательный трафик не выходит за пределы отдела, а доступ между отделами контролирует маршрутизатор.

## Slide 6
Схема подключения
Все соединения — медный прямой кабель (Copper Straight-Through)
Устройство | Порт | Подключено к | Порт
R1 | G0/0 | SW-CORE | G0/1
SW-CORE | Fa0/1 | SW-BUH | Fa0/24
SW-CORE | Fa0/3 | SW-SALES | Fa0/24
SW-CORE | Fa0/5 | SW-IT | Fa0/24
SW-CORE | Fa0/13 | SERVER | Fa0
SW-BUH | Fa0/1, 3, 5 | PC1–PC3 | Fa0
SW-SALES | Fa0/1, 3, 5 | PC4–PC6 | Fa0
SW-IT | Fa0/1, 3, 5 | PC7–PC9 | Fa0
16
устройств
14
кабелей
4
VLAN

## Slide 7
Настройка маршрутизатора R1
Router-on-a-stick: одна физическая линия, четыре логических подынтерфейса
interface GigabitEthernet0/0
no shutdown
interface GigabitEthernet0/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
! аналогично .20, .30, .99
enable secret cisco
line console 0
password cisco
login
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
ip dhcp pool BUH
network 192.168.10.0 255.255.255.0
default-router 192.168.10.1
dns-server 192.168.99.10
! пулы SALES и IT — аналогично
Подынтерфейсы
Шлюз для каждой VLAN
DHCP
3 пула — ПК получают адрес автоматически
Безопасность
enable secret, пароль консоли, баннер

## Slide 8
Настройка коммутаторов
Полные конфигурации — в папке configs/
SW-CORE (ядро)
vlan 10
name BUH
vlan 20
name SALES
vlan 30
name IT
vlan 99
name SERVERS
interface g0/1
switchport mode trunk
interface range fa0/1,fa0/3,fa0/5
switchport mode trunk
interface fa0/13
switchport access vlan 99
SW-BUH / SW-SALES / SW-IT
vlan 10 ! 20 / 30
name BUH
interface fa0/24
switchport mode trunk
interface range fa0/1 - 23
switchport mode access
switchport access vlan 10
spanning-tree portfast
interface vlan 99
ip address 192.168.99.3 ...
ip default-gateway 192.168.99.1

## Slide 9
Закупка оборудования
Ориентировочные цены, 2026 г.
Наименование | Кол-во | Цена | Сумма
Маршрутизатор Cisco ISR 2911/K9 | 1 | 65 000 ₽ | 65 000 ₽
Коммутатор Cisco Catalyst 2960-24TT-L | 4 | 28 000 ₽ | 112 000 ₽
Рабочая станция (Core i5, 16 ГБ, SSD 512 ГБ) + монитор 24" | 9 | 62 000 ₽ | 558 000 ₽
Сервер HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus | 1 | 210 000 ₽ | 210 000 ₽
МФУ лазерное сетевое | 3 | 24 000 ₽ | 72 000 ₽
Шкаф серверный 19" 18U | 1 | 32 000 ₽ | 32 000 ₽
ИБП APC Smart-UPS 1500 ВА | 1 | 48 000 ₽ | 48 000 ₽
Итого оборудование |  |  | 1 097 000 ₽

## Slide 10
Расходные материалы
Для прокладки СКС и подключения рабочих мест
Наименование | Кол-во | Цена | Сумма
Кабель витая пара UTP Cat.5e, бухта 305 м | 2 | 7 500 ₽ | 15 000 ₽
Коннекторы RJ-45 8P8C (уп. 100 шт.) | 2 | 900 ₽ | 1 800 ₽
Изолирующие колпачки (уп. 100 шт.) | 2 | 350 ₽ | 700 ₽
Патч-панель 24 порта Cat.5e | 1 | 3 200 ₽ | 3 200 ₽
Розетка RJ-45 настенная | 12 | 350 ₽ | 4 200 ₽
Кабель-канал 25×16 мм, 2 м | 40 | 180 ₽ | 7 200 ₽
Патч-корд UTP 1 м | 20 | 150 ₽ | 3 000 ₽
Консольный кабель Cisco RJ-45 – USB | 1 | 1 200 ₽ | 1 200 ₽
Кримпер + LAN-тестер | 1 | 3 500 ₽ | 3 500 ₽
Стяжки, маркировка, крепёж (комплект) | 1 | 1 500 ₽ | 1 500 ₽
Итого расходные материалы |  |  | 41 300 ₽

## Slide 11
Бюджет проекта
Chart: 
| Рабочие станции | Сервер | Коммутаторы | МФУ | Маршрутизатор | Шкаф + ИБП | Расходники
Бюджет | 558000 | 210000 | 112000 | 72000 | 65000 | 80000 | 41300
Общая стоимость
1 138 300 ₽
Оборудование
1 097 000 ₽
Расходные материалы
41 300 ₽

## Slide 12
Проверка работы сети
Команда ping с рабочих станций в Packet Tracer
PC9 (IT) → PC1 — бухгалтерия 192.168.10.11
OK
PC9 (IT) → PC5 — продажи 192.168.20.12
OK
PC9 (IT) → SERVER 192.168.99.10
OK
Trunk-каналы → 802.1Q, все линки up
OK
Все ПК → получили IP по DHCP
OK
C:\>ping 192.168.10.11
Request timed out.
Reply from 192.168.10.11:
bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.11:
bytes=32 time<1ms TTL=127
Sent = 4, Received = 3
(1-й пакет — ARP-запрос)

## Slide 13
Итоги
Спроектирована ЛВС на 3 отдела: 9 ПК, сервер, 4 коммутатора, маршрутизатор
Отделы разделены по VLAN, маршрутизация между ними — на R1
Адреса раздаются по DHCP, связь между всеми узлами проверена ping
Составлена смета: 1 138 300 ₽ на оборудование и материалы